## Slide 1: Тестирование Chisel

## Slide 2: Что такое Chisel
Chisel — это язык аппаратного построения (Hardware Construction Language), основанный на Scala.
Основное применение Chisel — это создание параметризованных цифровых схем и SoC для FPGA и ASIC.
Chisel
FIRRTL
Unit test
Verilator
Симуляция
SystemC/C++
SystemVerilog и др.
FPGA
ASIC

## Slide 3: Сравнение с аналогами
Критерий | Chisel | SystemVerilog | MyHDL | SystemC
Базовый язык программирования | Scala | SystemVerilog | Python | C++
Уровень абстракции | Высокий | Средний | Средний | Средний
Поддержка метапрограммирования | Полная | Ограниченная | Частичная | Частичная
Возможность параметризованного проектирования | Полная | Ограниченная | Частичная | Не предусмотрена
Генерация RTL-кода (Verilog) | Прямая поддержка | Прямая поддержка | Поддержка через инструменты | Не предусмотрено
Интеграция с тестированием | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается
Совместимость с EDA-инструментами | Широкая | Широкая | Ограниченная | Широкая
Объектно-ориентированное программирование | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается
Функциональное программирование | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается
Сообщество и поддержка | Активное, растущее | Масштабное, промышленное | Ограниченное | Масштабное, промышленное
Простота обучения | Высокая для опытных в Scala | Средняя | Высокая | Средняя

## Slide 4: Что такое RTL
RTL — это уровень проектирования, где мы описываем, как данные перемещаются между регистрами и обрабатываются логикой.
MyModule
Reg
In
Out
class MyModule extends Module
{
//Добавили входной и выходной сигналы
val io = new Bundle {
//Вход
val in = Input(SInt(8.W))
//Выход
val out = Output(SInt(16.W))
}
//Создали регистр
val out = RegInit(0.U(16.W))
//Присвоили новое значение регистру
out := 2 * io.in
//Передали значение регистра на выход
io.out := out
}

## Slide 5: Тестирование в Chisel
Poke
Step
Expect
Процесс тестирования:
class Test extends AnyFlatSpec with ChiselScalatestTester
{
//Объявление теста
"MyModule" should "умножить входное значение на 2" in {
//Начало теста
test(new MyModule) {mymodule =>
//Подали на вход in 1
mymodule.io.in.poke(1)
//Сделали шаг по времени (один тактовый импульс)
mymodule.clock.step()
//Проверили результат
mymodule.io.out.expect(2)
}
}
}

## Slide 6: Схема модели
Арифметическое устройство
cmd
valid
op1
op2
Демультиплексор
Вычитатель
Сумматор
Умножитель
Делитель
valid
op1
op2
Мультиплексор
out
ready
overflow
out
ready
overflow

## Slide 7: Проект в Chisel
ArithmeticUnit
AUBundle
valid
op1
op2
Out
ready
overflow
CmdBundle
cmd
AUSubmodule
Вычитатель
Сумматор
Умножитель
Делитель
Общая логика
Виртуальные функции
Operation
Overflow
Addition
Substruction
Multiplication
Division

## Slide 8: Пример теста
class Test extends AnyFlatSpec with ChiselScalatestTester {
"Arithmetic Unit" should "do 1 + 2" in {
implicit val p = new AUParams() //Создали экземпляр параметров
test(new ArithmeticUnit()) { au => //Начало теста
au.io.valid.poke(true) //Подали разрешающий сигнал
au.io.cmd.poke(CmdList.Addition) //Подали код команды
au.io.op1.poke(1) //Подали 1-ый операнд
au.io.op2.poke(2) //Подали 2-ой операнд
au.clock.step() //Шаг по времени
au.io.valid.poke(false) //Убрали разрешающий сигнал
au.io.out.expect(3) //Проверили результат операции
au.io.ready.expect(true) //Проверили готовность
au.io.overflow.expect(false) //Проверили переполнение
au.clock.step() //Шаг по времени
}
}
}

## Slide 9: Тестирование
№ | cmd | op1 | op2 | out | ready | overflow
Сумма | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
Вычитание | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
Умножение | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0
Деление | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0
Сум. + Пер. | 0 | 7 | 1 | -8 | 1 | 1
Сум. + Пер. | 0 | -8 | -1 | 7 | 1 | 1
Выч. + Пер. | 1 | -8 | 1 | 7 | 1 | 1
Выч. + Пер. | 1 | 7 | -1 | -8 | 1 | 1
Умн. + Пер. | 2 | 2 | 4 | -8 | 1 | 1
Умн. + Пер. | 2 | -3 | 3 | 7 | 1 | 1
Дел. + Пер. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Дел. + Пер. | 3 | -8 | -1 | -8 | 1 | 1
Параметры: размер переменной 4 бита