## Slide 1: Тестирование Chisel

## Slide 2: Что такое Chisel
Chisel — это язык аппаратного построения (Hardware Construction Language).
Scala
Chisel
Verilog
FPGA

## Slide 3: Что такое RTL
RTL — это уровень проектирования, где мы описываем, как данные перемещаются между регистрами и обрабатываются логикой.
class MyModule extends Module
{
val io = new Bundle {
val in = Input(SInt(8.W))
val out = Output(SInt(16.W))
}
val out = RegInit(0.U(16.W))
out := 2 * io.in
io.out := out
}

## Slide 4: Тестирование в Chisel
class Test extends AnyFlatSpec with ChiselScalatestTester
{
"MyModule" should "умножить входное значение на 2" in {
test(new MyModule) {mymodule =>
mymodule.io.in.poke(1)
mymodule.clock.step()
mymodule.io.out.expect(2)
}
}
}
Poke
Step
Expect
Процесс тестирования:

## Slide 5: Схема модели
Арифметическое устройство
cmd
valid
op1
op2
Демультиплексор
Вычитатель
Сумматор
Умножитель
Делитель
valid
op1
op2
Мультиплексор
out
ready
overflow
out
ready
overflow

## Slide 6: Пример теста
class Test extends AnyFlatSpec with ChiselScalatestTester {
"Arithmetic Unit" should "do 1 + 2" in {
implicit val p = new AUParams()
test(new ArithmeticUnit()) { au =>
au.io.valid.poke(true)
au.io.cmd.poke(CmdList.Addition)
au.io.op1.poke(1)
au.io.op2.poke(2)
au.clock.step()
au.io.valid.poke(false)
au.io.out.expect(3)
au.io.ready.expect(true)
au.io.overflow.expect(false)
au.clock.step()
}
}
}

## Slide 7: Тестирование
№ | cmd | op1 | op2 | out | ready | overflow
Сумма | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
Вычитание | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
Умножение | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0
Деление | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0
Сум. + Пер. | 0 | 7 | 1 | -8 | 1 | 1
Сум. + Пер. | 0 | -8 | -1 | 7 | 1 | 1
Выч. + Пер. | 1 | -8 | 1 | 7 | 1 | 1
Выч. + Пер. | 1 | 7 | -1 | -8 | 1 | 1
Умн. + Пер. | 2 | 2 | 4 | -8 | 1 | 1
Умн. + Пер. | 2 | -3 | 3 | 7 | 1 | 1
Дел. + Пер. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Дел. + Пер. | 3 | -8 | -1 | -8 | 1 | 1
Параметры: размер переменной 4 бита